## Slide 1: D.LGS. 81/08 TITOLO II
Luoghi di lavoro
(da art. 62 a art. 68)

## Slide 2: Geom. Sergio Bettaccini
Capo I Disposizioni Generali.
Articolo 62 – Definizioni.
1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo I, si intendono per Luoghi di Lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente Titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

## Slide 3: Geom. Sergio Bettaccini
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

## Slide 4: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 63 – Requisiti di salute e di sicurezza.
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

## Slide 5: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 63 – Requisiti di salute e di sicurezza.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Abrogato.

## Slide 6: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 64 – Obblighi del Datore di Lavoro.
Il datore di Lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1), 2), 3).
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza, siano sgombre allo scopo di consentire l’utilizzazione in ogni evenienza.
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

## Slide 7: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 64 – Obblighi del Datore di Lavoro.
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro, al Datore di lavoro e al Dirigente)

## Slide 8: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 65 – Locali sotterranei o semisotterranei.
E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 il Datore di lavoro e il Dirigente).
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1), possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il Datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 il Datore di lavoro e il Dirigente).

## Slide 9: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 65 – Locali sotterranei o semisotterranei.
L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo a d emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2).

## Slide 10: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 66 – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.
E’ vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti , condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata preventivamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il Datore di lavoro e il Dirigente).

## Slide 11: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 67 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio.
La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il Dirigente).

## Slide 12: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 67 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio.
La notifica di cui al comma 1), deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Entro Trenta giorni dalla data della notifica, l’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il Dirigente).

## Slide 13: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 67 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio.
La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5.

## Slide 14: Geom. Sergio Bettaccini
Capo II Sanzioni.
Articolo 68 – Sanzioni per il Datore di lavoro e il Dirigente.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’art. 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli art. 64 comma 1) e art. 65 commi 1) e 2);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’art. 67, commi 1) e 2);

## Slide 15: Geom. Sergio Bettaccini
Articolo 68 – Sanzioni per il Datore di lavoro e il Dirigente.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lett. b).
L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

## Slide 16: Geom. Sergio Bettaccini